Otmuchów 2017-07-31

USC.271.12.2017

WSZYSCY  OFERENCI

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)  w trybie przetargu nieograniczonego  dla zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubiatów, gm. Otmuchów.”

Numer referencyjny zamówienia: 12/2017

Pytanie nr 1 :

W związku z zapisami SIWZ, które wzbudzają nasze wątpliwości proszę o udzielnie odpowiedzi na niżej postawione pytanie:

1.       Na str. 6 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zostały wyspecyfikowane parametry POŚ: urządzenie wyposażone jest w:

trzy komory czynne z przegrodami

......

dmuchawę membranową o mocy 80 do 200W,

programator czasowy".

Czy zamawiający dopuści zastosowanie dmuchawy membranowej w mocy 40 do 120 W (moc udokumentowana w raporcie badań) i sterownik realizujący funkcje programatorów czasowych z dodatkowym sygnalizowaniem stanów alarmowych i pamięcią zdarzeń odporną na zaniki energii elektrycznej?

Odpowiedź:

Dla zaprojektowanych oczyszczalni prądowych (POŚ)dopuszcza się wyżej wymienione zmiany.

Z up. Burmistrza

/-/ mgr Artur Banasiak