Gmina Otmuchów                                                                               Otmuchów 2018-04-13

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

USC.271.6.2018

WSZYSCY  OFERENCI

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż  do Zamawiającego wpłynął wniosek  o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)  w trybie przetargu nieograniczonego  dla zadania pn. Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów”, dla Zadania nr 1 Rewitalizacja infrastruktury centralnej, historycznej części miasta – Remont infrastruktury Placu Jana Pawła II, ul. Roosevelta, część ulicy Krakowskiej oraz dla zadania nr 2 Rewitalizacja infrastruktury centralnej, historycznej części miasta w obrębie Rynku i jego okolic – ul. Nyska, Mickiewicza, Zamkowa, Smolenia, Szkolna”. Poniżej przedstawiam odpowiedź na zadane pytanie.

Pytanie:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zabudowę stacji ładowania pojazdów, prosimy o podanie parametrów dla tej stacji. Brak określonych parametrów dla stacji ładowania pojazdów uniemożliwia wycenę z uwagi na bardzo duży rozstrzał cen dla tych urządzeń z uwagi na ich zastosowanie, wielkość i przeznaczenie.

Tym samym prosimy o podanie bliższych szczegółów dla w/w stacji.

Odpowiedź :

Stacja do ładowania pojazdów wchodzą w zakres zadania.

Stosować słupki ładowania spełniające wymagania:

-    Sygnalizacja LED stanu pracy (red, green, blue)

-   Autoryzacja użytkownika  - czytnik kart, RFID/NFC. Aplikacja mobilna, sms – 	wymaga połączenia z systemem back-end

- Komunikacja z systemami zarządzania – GSM (2G/3G), (OCPP 1.5, kompatybilne z 1.6)

- 1 x Gniazdo (Mode3/Type2) (max 22 kW – możliwość ograniczenia do wybranej mocy)

- RCD typ A

- MCB typ A

- Zwolnienie wtyku przy zaniku zasilania

- Wyłącznik główny obwodów prądowych

- Automatyczny reset RCD

- Local Load Management

- Dynamic Load Management

- Mocowanie do cokołu

- Obudowa IP54, IK10

- Możliwość podłączenia do platformy do zarządzania/monitorowania punktów ładowania

Rozmieszczenie stacji pokazano w części rysunkowej wraz ze wskazaniem miejsca zasilania. Szczegóły dotyczące typów i długości kabli znajdują się w poszczególnych przedmiarach.

Pytanie :

2. W przedmiarach dotyczących robót drogowych uwzględniono frezowanie nawierzchni bitumicznej tj. w zakresie dotyczącym:

- Rynek 2890 m2

- ul. Krakowska 2361 m2

- ul. Lompy 381 m2

- Pl. J.Pawła 505 m2

Prosimy o wyjaśnienie czy w miejscach w których przewidziano frezowanie nawierzchni bitumicznej będzie ułożona nakładka asfaltobetonowa?

W zakresie dotyczącym przebudowy Rynku zostało uwzględnione ułożenie nawierzchni asfaltobetonowej w dwóch warstwach na powierzchni 1565m2

Odpowiedź :

Na wymienionych ulicach przewiduje się rozbiórkę istniejących nawierzchni metodą frezowania oraz wykonanie nowych konstrukcji. Nie przewiduje się nakładki asfaltobetonowej.

Pytanie:

3. W zakresie robót zostało przewidziane wykonanie robót dotyczących oznakowania poziomego grubowarstwowego farbą chemoutwardzalną w opisie przedmiarów oznakowanie dotyczy oznakowania nawierzchni asfaltobetonowych. Prosimy o wyjaśnienie czy rzeczywiście oznakowania grubowarstwowego dotyczą tylko powierzchnie asfaltobetonowe.

Jednocześnie nadmieniamy (w przypadku oznakowania nawierzchni z kostki kamiennej), że oznakowanie na kostce wiąże się z bardzo słabą adhezją farby/masy do podłoża. Grozi to bardzo szybkim łuszczeniem się oznakowania co znacząco wpływa na estetykę i jakość wykonania robót.]

Odpowiedź:

Na nawierzchni z kostki kamiennej należy wykonać oznakowanie poziome grubowarstwowe farbą chemoutwardzalną z wykorzystaniem dwóch warstw. Pierwsza warstwa to elastyczna masa chemoutwardzalna – podkład, który wyrównuje powierzchnię, druga warstwa to wykończenie – biała, chemoutwardzalna masa drogowa.